## Slide 1: 類比搖桿
認識類比搖桿
不同廠商製作的類比搖桿，腳位與標示上可能會有所不同，不過基本上會有五個腳位，分別為GND、電源、X 軸、Y 軸、開關

## Slide 2: 類比搖桿
從左至右的接腳順序與標示分別是 GND、+5V、VRx、VRy、SW
SW 就是開關輸出的意思，在接好 +5V 與 GND，而搖桿不按下的情況下，Keyes_Sjoys 的 SW 會有電壓輸出，按下搖桿的話，SW 會是 0V。

## Slide 3: 類比搖桿
至於 VRx 與 VRy 輸出，是以類別電壓輸出來表示目前搖桿的方向狀態，在未操作搖桿的情況下，VRx 與 VRy 大致是在 2.5V，如果在 X 方向移動，VRx 會有 0 到 5V 變化，如果在 Y 方向移動，VRy 也是有 0 到 5V 變化。
因此，可以將 VRx 與 VRy 接到 Arduino 的類別腳位，依搖桿操作的方向，我實際量得 Arduino 的類比輸入值變化為：

## Slide 4: 類比搖桿
類比搖桿與ARDUINO接法